## Slide 1
C语言基础
C Language
电子设计创新实验室
2019年10月26日

## Slide 2: 课前准备
安装Keil 和 Proteus软件
(推荐使用版本为Keil UV4 C51版+ Proteus7.8)
熟悉Keil 和 Proteus软件的基本使用
在Proteus中绘制如图仿真电路（见下页）
C语言基本语法知识预习

## Slide 3: 仿真电路图

## Slide 4: 本节课程基本内容
创建一个Keil工程（复习：点亮一个LED灯）
循环结构：控制单片机连续工作
函数书写与调用：以延迟函数为例
二进制与十六进制：单片机内部数据形态
位运算：端口批量控制灯光
条件结构和标志位设置：实现多种状态转换
数组：一种常用的数据存储方式
扩展和补充资料

## Slide 5: 新建Keil工程（1）
在计算机程序的世界里，每一个程序背后所对应的，是一个工程。每一个工程一般仅能生成一个可以运行的文件（或完整程序包）:
例如一般Windows计算机的EXE程序文件、Mac计算机的APP程序包、安卓的APK安装文件、单片机的HEX程序文件……
一个工程需要包括运行设备（Device）、输出文件（Output）和程序文件（File）。故创建一个工程后，我们需要设定设备（AT89C51或52）、输出文件（Create HEX File）、创建并添加程序文件（C语言源文件xxx.c或汇编语言源文件xxx.asm）

## Slide 6: 新建Keil工程（2）
新建Keil工程后，让我们开始第一份代码：
#include<reg52.h> //头文件，包含基本函数的定义
sbit LED=P1^0; //变量，定义引脚P1^0为变量LED
void main() //主函数，main前面的void表示返回值为空
{ //每一个函数或者结构均需要用到大括号，表示内容为一个整体
LED=0; //将变量LED赋值为0，使灯点亮
while(1) //循环结构，将在下文阐述
{
}
}

## Slide 7: 循环结构（1）
while/do…while循环基本结构：
while(判断条件) do{循环体内容}
{循环体内容} while(判断条件);
例：while(i<1000) 例：do
{ {
j=j*i; j=j*i;
i++; i++;
} } while(i<1000);
判断条件：i<1000(每一次循环后判断满足此条件进入循环)。若此处填写非0的数，表示恒为真，永久持续循环。
循环体：j=j*i; i++;(每一次循环中重复该过程)
两者区别：while语句为先判断再执行，do…while语句为先执行再判断，故一般do…while语句比while语句多运行一次。
注意:条件语句中如果要表示等于，需要使用双等于号==。

## Slide 8: 循环结构（2）
for 循环基本结构 ：
for(初始条件;判断条件;循环方式)
{循环体内容}
例：for(i=0,j=1;i<1000;i++) //初始条件：i=0,j=1；判断条件：i<1000(每一次循环后判断满足此条件进入循环) 循环方式:i++;(每一次循环体结束后执行)
{
j=j*i; //循环体：j=j*i;(每一次循环重复该过程)
}
最常用的循环结构，相对较难，但具有很强的实用性。包含初始条件，判断条件，循环方式三部分，基本可以满足一般程序的所有书写需要。
循环结构注意点：一般情况下要避免死循环（判断条件语句无效导致循环无法退出，导致程序崩溃）。但在单片机程序中，为保证程序可以持续运行，一般要将主要程序放入一个大的死循环while(1)中。
注意:条件语句中如果要表示等于，需要使用双等于号==。

## Slide 9: 函数书写与调用（1）
一般在一个程序中，我们需要书写多个函数，并在主函数中调用（或相互调用），以实现我们需要的目的，下面以延迟函数为例进行讲解：
#include<reg52.h> //头文件，包含基本函数的定义
sbit LED=P1^0; //变量，定义引脚P1^0为变量LED
void delay(int x); //函数声明：包括返回值类型、函数名、调用变量类型
…(main函数写在此处)
void delay(int x)
{
int i,j; //定义局部变量i,j：这两个变量仅在函数范围内有效
for(i=x;i>0;i--) //进行一个for循环，循环次数为传入的值x
for(j=210;j>0;j--); //进行一个for循环，循环次数为210。单片机进行空循环会 消耗时间，约210次循环将消耗1毫秒的时间，通过两个循 环叠加，即实现延时x毫秒。
}

## Slide 10: 函数书写与调用（2）
书写完函数后，我们需要进行函数调用：
#include<reg52.h> //头文件，包含基本函数的定义
sbit LED=P1^0; //变量，定义引脚P1^0为变量LED
void delay(int x); //函数声明：包括返回值类型、函数名、调用变量类型
void main() //主函数，main前面的void表示返回值为空
{ //每一个函数或者结构均需要用到大括号，表示内容为一个整体
while(1) //死循环，保证函数持续运行
{
LED=0; //将变量LED赋值为0，使灯点亮
delay(500); //调用延迟函数，令x=500，实现延迟500毫秒
LED=1； //将变量LED赋值为1，使灯熄灭
delay(500);
}
}
…(delay函数写在此处)

## Slide 11: 思考
当灯光闪烁的延时足够小的时候，会发生什么？
调整灯亮状态和灯灭状态延时的长度，使两者不一致，又会发生什么？
有实物单片机的同学可以尝试一下，并观察结果
（由于程序仿真无法实现这一效果，
没有实物单片机的同学可以跳过这个问题）

## Slide 12: 点多个灯
通过刚才的介绍，大家对C语言已经有了基本的理解，并实现了一个灯的闪烁控制。那么，如果我们想控制多个灯的亮灭，该怎么办呢？
答：我们可以直接控制P1端口的输出值来实现对P1下所有端口的LED灯的控制。

## Slide 13: 进制
我们先前控制LED灯，需要先定义LED灯所在的引脚，如P1^0、P1^1…P1^7。但实际上，每一个引脚都对应的是所在端口中的一位。例如P1^0就表示端口P1的第0位。
每一个端口均有8位，分别对应其二进制数的一位。每一个端口只有高低电平两种状态，表示该位数只有1和0两种情况。由此，如果我们需要P1端口下的1、3、5三位上的灯亮，我们只需要令P1端口输出的二进制为00101010（对应7->0位）。
但是，在C语言中，我们一般无法直接将一个变量赋值成二进制数，故我们必须通过将二进制数转换成常用进制的方法实现。

## Slide 14: 常用措施（2进制转16进制）
我们都知道，2^3=8，2^4=16。因此，将2进制转换成8进制或者16进制较为容易。考虑到3不是2的倍数，故在实际编程中，我们一般用16进制表示二进制数。
二进制转换16进制很简单：
对于任意一个二进制数，我们将其每四个数字分一组（以小数点为中心向左右递推，不足四位则补0），每一个四位二进制数对应一个十六进制数。
0000—0 0001—1 0010—2 0011—3 0100—4 0101—5 0110—6 0111—7
1000—8 1001—9 1010—A 1011—B 1100—C 1101—D 1110—E 1111—F
例：
二进制数0010 1010可转换为2A。为了与十进制数区分，需写作0x2A。

## Slide 15: 附：通用进制转换(2进制转10进制)
进制转换基本原则：
整数部分：除法取余 小数部分：乘法取整
例：2019转化为二进制： 例：0.2019转化为二进制
2019÷2=1009……1 0.2019*2=0.4038
1009÷2=504……1 0.4038*2=0.8076
504÷2=252……0 0.8076*2=1.6152 取小数部分
252÷2=126……0 0.6152*2=1.2304 取小数部分
126÷2= 63……0 0.2304*2=0.4608
63÷2= 31……1 0.4608*2=0.9216
31÷2= 15……1 0.9216*2=1.8438 取小数部分
15÷2= 7……1 0.8438*2=1.6876 取小数部分
7÷2= 3……1 0.6876*2=1.3752 取小数部分
3÷2= 1……1 0.3752*2=0.7504
1÷2= 0……1 ……
由下向上读结果为111 1110 0011（007E3） 结果为0.0011 0011 10……

## Slide 16: 位运算
对于二进制数，C语言定义了一些特殊的运算规则，统称为位运算：
运算名称 | 表示 | 描述 | 举例
按位与 | a & b | 对每一位，若ab均为1则为1，其他情况均为0 | 1001 & 1010 = 1000
按位或 | a ¦ b | 对每一位，若ab均为0则为0，其他情况均为1 | 1001 ¦ 1010 = 1011
按位异或 | a ^ b | 对每一位，若ab相同则为0，不同则为1 | 1001 ^ 1010 = 0011
按位取反 | ~a | 对每一位，0与1互换 | ~1001 = 0110
左移b位 | a << b | 对每一位，向左移动b位，多余位补0 | 1001 << 1 = 0010 1001 << 2 = 0100
右移b位 | a >> b | 对每一位，向右移动b位，多余位补0 | 1001 >> 1 = 0100 1001 >> 2 = 0010

## Slide 17: 基于二进制和位运算的流水灯
#include<reg52.h> //头文件，包含基本函数的定义
void delay(int x); //函数声明：包括返回值类型、函数名、调用变量类型
void main() //主函数，main前面的void表示返回值为空
{ //每一个函数或者结构均需要用到大括号，表示内容为一个整体
P1=0xff; //初始化，所有位置1，全部灯灭
while(1) //死循环，保证函数持续运行
{
P1=P1<<1; //P1左移一位，点亮一盏灯
delay(500); //调用延迟函数，令x=500，实现延迟500毫秒
}
}
…(delay函数写在此处)
我们可以观察到，当所有灯全部亮起后，灯将一直处于常亮状态，不再变化。

## Slide 18: 条件结构（1）
最常用的条件结构语句为if-else(if-else if-else)
基本结构：if (条件) { } else if(条件) { } else { }
示例： if (i > 0) //若满足条件：i > 0
{
j = 1; //执行此句
}
else if (i < 0) //若不满足条件i > 0且满足条件i < 0
{
j = -1; //执行此句
}
else //前面的条件都不满足（比如i=0）
{
j = 0; //执行此句
}
ps：此处也可以以三目运算符形式表达：即 j = (i > 0 ? 1:(i < 0 ? -1 : 0));
注意:条件语句中如果要表示等于，需要使用双等于号==。

## Slide 19: 条件结构（2）
在单一变量存在特别多情况的条件下，if-else if-else 语句未免过于麻烦，此时我们可以使用switch-case语句来简化书写。
基本结构：switch (变量) { case 结果: 语句;break; case 结果: 语句; break; … default: 语句; }
示例： switch(x) //对于变量x
{
case ‘0’: y=0; break; //如果x=‘0’，则y=0。若不加break，
case ‘1’: y=1; break; //则将继续执行后面的语句
…
case ‘9’: y=9; break; //直到出现break或者结束为止。
default: y=-1; //除了以上列举的情况，y=-1。
}
switch-case语句使用范围比较狭窄，一般用的不多，不需要着重掌握。

## Slide 20: 状态标识变量
了解了条件结构，我们就需要考虑如何运用条件结构来解决我们眼下面临的问题了。在这里，我们可以设置一个变量用于标识状态，在不同的状态下，我们可以调用不同的语句来实现不同的结果。例如我们设置变量mode用于表示向左逐盏亮起和向右逐盏熄灭，当运行到全亮和全灭时切换状态。
if (P1==0xff) mode=0; //灯光全灭切换模式0
if (P1==0x00) mode=1; //灯光全亮切换模式1
if (mode==0) P1=P1<<1; //模式0逐灯点亮
if (mode==1) P1=~((~P1)>>1); //模式1逐灯熄灭

## Slide 21: 数组
当我们需要实现特定的显示方式时，使用运算的方法会比较复杂，这个时候，将要显示的结果预先写好并存储在数组中，以循环的方式调用，就可以使得程序简洁明了。
例：使灯由两边向中间点亮再熄灭：
具体过程为11111111、01111110、00111100、00011000、00000000，翻译成16进制即0xff、0x7e、0x3c、0x18、0x00。先由左向右再由右向左。
int light[5]={0xff, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x00};
//定义数组，此处必须预先定义数组大小，或者直接给数组赋有限个初值。
int i; //定义变量i，用于操作数组内的数。注意，数组大小为5时数组元素地址范围为0-4
for(i=0;i<5;i++) {P1=light[i];delay(500);} //从0到4依次遍历输出
for(i=4;i>=0;i--) {P1=light[i];delay(500);} //从4到0依次遍历输出

## Slide 22: 作业
1.在示例仿真电路中，通过控制灯光的亮灭，循环显示自己的学号每一位数的二进制
（可自学使用数码管显示，将酌情加分）
具体要求：每4个灯表示一位学号数字，每次显示两位学号，循环五次即显示完成重新开始（示例附后）
2.根据已学的内容设计创意跑马灯
（非必须，灯数不限）
（可自学使用按键控制，将酌情加分）

## Slide 23: 作业示例
例：2019218082：五次灯光分别显示20 19 21 80 82，即二进制下的：
0010 0000 (20) 0001 1001 (19) 0010 0001 (21)
1000 0000 (80) 1000 0010 (82) (1表示灯亮)

## Slide 24: 作业规范
keil工程文件夹与proteus截图放同一文件夹并且打包以(学号-专业-年级-姓名)格式命名压缩文件
截图方法：prt sc sysrq（电脑键盘）、ctrl+alt+a（打开QQ）、win10小娜 搜截图
打包方法：安装压缩软件(WinRAR、7-Zip、2345好压、360压缩等)后，鼠标右键压缩文件
以（年级-专业-姓名-第X次培训作业）格式
命名邮件并发送到邮箱
dzsjcxsys@163.com

## Slide 25: Thank you！
PS：本PPT内容为纯手打，大部分来自于自己学习C语言的一些经验和理解，旨在为没有C语言基础或C语言基础薄弱的同学一个基本的入门指导，刻意没有做比较花哨的动画和页面切换效果。如有不足之处，敬请谅解；如有不对之处，敬请指教。

## Slide 26: 扩展和补充资料
后续PPT部分为补充资料，培训过程中不会进行专门讲解，主要是理论部分（不包含具体代码），供大家参考和自主学习。
扩展1-7段数码管
扩展2-按键去抖
变量和变量类型总述
输入和输出总述

## Slide 27: 扩展1-7段数码管
7段数码管的本质也是接在一个引脚上的8位LED灯，对应8位二进制由低位至高位即如图a、b、c、d、e、f、g、dp。其中共阳极数码管公共端(阳极)接电源，阴极接低电平0点亮；共阴极数码管公共端(阴极)接地，阳极接高电平1点亮。
多位数码管需要先用位选信号选择显示的数码管所在位，再用段选信号发送需要显示的数字。

## Slide 28: 扩展2-按键去抖
按键的基本原理很简单：将按键接到某一引脚，当按键按下时引脚输入为0，弹起时引脚输入为1（也可能与之相反，视具体情况分析）。故只需要检测按键所在引脚输入信号，用条件语句即可实现按键输入检测。
但由此带来的问题有：按键存在误触发、按键多次响应等问题。为了解决这一问题我们需要进行按键去抖操作。
按键去抖的原理很简单：当检测到按键输入低电平信号时，进行一个10-20毫秒的短暂延时。延时结束后再次检测，若低电平信号仍然存在则信号有效。当信号有效时，继续检测电平直到按键低电平信号结束恢复高电平，此时按键功能即可生效。

## Slide 29: 变量和变量类型（1）
我们都知道，C语言的基本变量有以下类型：
整型 int (输入输出中写作%d) 长度为4字节，可存储-2^31~2^31-1的整数
浮点型 float (输入输出中写作%f)长度为4字节，可精确到-2^24~2^24
字符型 char (输入输出中写作%c) 长度为1字节，可存储-2^7~2^7-1的整数（一般字符ASCII编码范围为0-127，足够使用）
空类型 void 一般用于定义函数输出，表示无输出内容。
在基本变量类型之外，可以添加以下类型前缀：
长~型 long（如long int）一个long表示增加4个字节
（其中长浮点型 long float 定义为 double 双精度整型，long int 即 int）
短~型 short (如short int) 一个short减少增加4个字节
无符号~型 unsigned (如unsigned int) 不保存负数，可将存储范围扩展两倍。单片机由于存储空间有限，常用该类型以节约储存空间。
变量定义方式：[例] int a, b, c;
定义变量类型语句必须放在函数体代码的开头。

## Slide 30: 变量和变量类型（2）
对于较多的数据，C语言有两种数据处理方式：
数组：数组是一段连续的变量存储空间，可以视为一个拥有多个抽屉的柜子。数组中每一个元素类型必须相同。数组的大小必须预先分配（就像柜子必须预先打制好）。数组通过下标访问和修改数组中的数（例如抽屉上的编号）。数组的定义方式为 int a[N]; 即数组名为a，大小为N，编号为0~N-1。其中，字符型数组也被称为字符串，拥有专门的输入输出表示 %s 。
指针：指针是变量的地址，相当于在一个公共的大柜子里面标注你所存放物品的抽屉所在位置。使用指针定义数组需要预先分配空间，相当于标注柜子中有哪一些抽屉属于你。访问变量地址需要通过取地址符&，访问指针对应变量需要使用取值符号*。指针的定义方式为 int *a; 即指针名为a。数组名同时也是对应地址的指针名。
此外，对于51单片机，还有两种特殊的数据类型：
sbit 定义输入输出端口 例：sbit LED=P1^0; 即定义端口P1^0为端口LED。变量长度1位二进制（即只能是0或1）。
sfr 定义寄存器 例：sfr LED=P1; 即定义寄存器P1为LED，变量长度8位二进制。

## Slide 31: 输入和输出（1）
在输入和输出的问题上，计算机和单片机的C语言处理方式是不一样的，下面我们分别进行介绍：
计算机：计算机一般通过键盘输入，屏幕显示输出，其输入输出函数包含在头文件 <stdio.h> 中。
输入函数主要有scanf、getc、gets等，其中scanf适用于所有类型的变量获取，getc只适用于单个字符型，gets只适用于字符型数组（字符串）。scanf 函数的使用方式为scanf(“%d”,&a);表示读取一个整型变量，传递给变量a所在地址并对其赋值。注意：scanf函数从键盘读取内容为引号内全部（含其他字符），若获取内容格式不符会引起读取失败。getc和gets函数使用简洁，如gets(a)，表示从键盘获取内容赋值给变量/数组。
输出函数类似输入函数有printf、putc、puts等。printf 函数的使用方式为printf(“……%d”,a); 输出内容为整个引号内的内容，其中%d等自动替换为逗号后的变量名对应变量值。同样若变量类型/个数无法对应会导致显示出错。变量输出结果可调整格式，如%3.1f表示保留三位整数（补空格）和一位小数，%03.1f表示保留三位整数（补0）和一位小数。putc和puts函数使用方法同getc/gets，直接输出对应字符(数组)内容。

## Slide 32: 输入和输出（2）
对于单片机，由于没有一般电脑的键盘和显示屏，故一般的简单输入和输出需要控制通过读取/控制端口引脚的电平高低实现。
下面以按键控制LED灯泡亮为例：（设独立按键接已经定义的button端口，LED灯泡接已经定义的LED端口，默认所有端口起始为低电平）
按下按键，button端口电平由低转高，即button==1；
设置条件语句，当满足这一条件时，执行点LED灯程序；
设置LED=1，给LED端口高电平；
LED灯点亮。
一般的4x4矩阵键盘也执行这一原理，但由于矩阵键盘是通过8位引脚输入，通过条件判断模拟十六位按键，具体过程更为复杂，需要用到较多的二进制和位运算的有关知识。
对于更复杂的外设（如显示屏、传感器、红外、蓝牙等），需要通过一定的通信协议进行数据传输，建议自行参考有关教程和数据手册。对于其中比较重要的几种外设，我们将在后续课程中进行详细讲解。