## Slide 1
电子设计创新实验室 周布伟
第二次培训：2022-10-30
速通嵌入式C语言基础

## Slide 2
上节回顾
搭建51单片机实验环境
开发工具
新建工程文件，选择单片机型号；
新建C语言文件，将其添加至工程中；
编写代码，编译生成得到 .hex 文件。
仿真工具
新建工程文件，添加51单片机；
添加所需的元器件，接线；
选择单片机，导入 .hex 文件，执行仿真。
烧录工具
将开发板连接至电脑，安装驱动文件；
识别单片机，选择正确的单片机型号；
导入 .hex 文件，烧录至单片机中运行。
电脑端
开发板

## Slide 3
上节回顾
点亮第一个LED
开发板现象
仿真现象
软件基础：代码框架
一般需要引入头文件，定义引脚，编写主函数；
嵌入式 C 语言和普通 C 语言存在一定的区别。

## Slide 4
上节回顾
点亮第一个LED
数字电路中只有高电平和低电平两种电平
  高电平：5V或者3.3V（取决单片机电源）；
  低电平：0V。
硬件基础：电平特性与引脚
1
1
0
0
51单片机各引脚有着不同的功能
  部分有输入输出（I/O）作用；
  部分引脚进行了复用。

## Slide 5
上节回顾
问题一：点亮多个LED
编程实现51单片机同时点亮多个LED
  同一时刻有一部分亮，有一部分灭（如亮灭灭亮亮灭亮灭）；
  在同一组的引脚，采用更快捷的方式；
  点亮和熄灭指定位置的LED（如第5位）。

## Slide 6
主要内容
从进制到基本数据类型
一
基本控制结构
二
函数与模块化设计
三
构造数据类型之数组
四

## Slide 7
一、从进制到基本数据类型
进制的基本概念
进制是数据的表示方法，x 进制表示数据满 x 后进一位；
计算机的数据是用二进制表示的；
51单片机端口的高低电平也使用二进制表示。
  每一个端口均有8位，每个引脚分别对应二进制数的一位；
  每个引脚只有高低电平两种状态，表示该位数只有1和0两种情况。

## Slide 8
一、从进制到基本数据类型
进制转换
单片机内部的数据以二进制方式存储，通过十进制或十六进制表示；
嵌入式C语言中不支持二进制表示，默认为十进制表示，表示十六进制须在前面加上0x（如0xFF），不区分大小写；
进制转换可以借助电脑自带的计算器工具。
十进制 | 二进制 | 十六进制 | 十进制 | 二进制 | 十六进制
0 | 0000 | 0 | 8 | 1000 | 8
1 | 0001 | 1 | 9 | 1001 | 9
2 | 0010 | 2 | 10 | 1010 | A
3 | 0011 | 3 | 11 | 1011 | B
4 | 0100 | 4 | 12 | 1100 | C
5 | 0101 | 5 | 13 | 1101 | D
6 | 0110 | 6 | 14 | 1110 | E
7 | 0111 | 7 | 15 | 1111 | F

## Slide 9
一、从进制到基本数据类型
进制转换
二进制、十六进制 → 十进制
  原则：按位权展开求和
  101B = 122 + 021 + 120 = 5D
  101AH = 1163 + 0162 + 1161 + 10 160 ＝ 4122D
十进制 → 二进制、十六进制
  原则：除基直到商为0，倒取余数（除基取余）
  100D
  100D = 64H
100
2
50
0
2
25
0
2
12
1
2
6
0
2
3
0
2
1
1
2
0
1
= 1100100B

## Slide 10
一、从进制到基本数据类型
进制转换
二进制 → 十六进制
  原则：从右向左四位一组，不足高位补零，写出四位二进制对应的十六进制符号
10011011100B
010011011100B
4 D C H
十六进制 → 二进制
  原则：按顺序写出一位十六进制对应的四位二进制序列
4FH
01001111B

## Slide 11
一、从进制到基本数据类型
数据类型
数据是对客观事物特征抽象的符号化表示；
  客观事物不同，表示的方法也不同；
  客观事物不同，计算机的处理方法也不同。
计算机由于工程的限制，只能在有限精度和有限范围内在工程上近似地描述数据。根据程序处理的数据对象，应规定数据的类型。
  一位二进制称为一个比特（bit），八位二进制构成一个字节（Byte）；
  字节是存储的基本单元，是计算机对数据操作的最小单位。

## Slide 12
一、从进制到基本数据类型
数据类型
程序中的数据可以分类为常量（如整型常量、字符型常量、浮点型常量等，具有一定精度和范围）和变量，常量可以直接给出，可以通过#define定义，而变量需要命名并声明类型，且必须先声明后使用
  #define PI 3.1415926
通过 typedef 语句，可以定义自己命名的数据类型。实际上是给数据类型重新起个名字，如
  typedef unsigned char uint8;
  typedef unsigned int uint16;
typedef type 标识符;
C语言的类型名
用户定义类型名
#define 宏名 字符串

## Slide 13
一、从进制到基本数据类型
数据类型
浮点类型的范围是大致的范围，精度分别为 7 位和 16 位；
寄存器数据类型直接用于对相关寄存器进行声明。
变量类型 | 说明词 | 范围 | bit
整型 | int | -32768~32767 | 16
 | short [int] | -32768~32767 | 16
 | long [int] | -231 ~ +231-1 | 32
 | unsigned [int] | 0 ~ 65535 | 16
 | unsigned short [int] | 0 ~ 65535 | 16
 | unsigned long [int] | 0 ~ 232-1 | 32
字符类型 | char | -128 ~ 127 | 8
 | unsigned char | 0 ~ 255 | 8
浮点类型 | float | 10-38 ~ 10+38 | 32
 | double | 10-308 ~ 10+308 | 64
位类型 | bit | 0 ~ 1 | 1

## Slide 14
一、从进制到基本数据类型
数据运算
程序的核心是对数据按照算法进行处理（运算）。C 语言提供了强大的数据运算功能。数据通过运算符连接的式子称为表达式，表达式根据运算关系对数据运算，并得到一个值。

## Slide 15
一、从进制到基本数据类型
数据运算
赋值运算
格式：
V=expression；/* 将expression的值赋给变量V*/
int a = 2； /*说明时赋值*/
int b;
b = 3 + 2; /*说明后赋值*/
说明：
⑴ =是赋值号（动作）；
⑵ 赋值运算的左值只能是变量;
a = a + 2;
iCount = iCount + 10;
a + 2 = 12; /*Error!*/
⑶ 赋值号两边类型应该一致，如不一致，以变量类型转换。
int a = 2.5 ; /* 2a */

## Slide 16
一、从进制到基本数据类型
数据运算
算术运算：双目算术运算（两个运算对象参加的运算）
运算 | 运算规则 | 示例
+ | 加 | 2 + 3
- | 减 | a – b
* | 乘 | 2 * (-a)
/ | 除 | 12f / 3.0f
% | 求余数 | 15 % 4
说明：
⑴ 乘号不能省略；
⑵ 只能对整型或字符型数据运算。余数符号与被除数相同。
算术运算：单目算术运算（一个运算对象参加的运算）
运算符 | 前置 | 后置 | 运算关系
++ | ++a | a++ | a=a+1
-- | --a | a-- | a=a-1
说明：
(1) 运算对象只能是一个变量。
(2) 前置是先运算，后引用，而后置则是先引用，后运算。
2++; /* Error !*/
int i, x；
i =5；
x=i++；/* x=i；i=i+1；*/
i=5；
x=++i；/* i=i+1；x=i；*/

## Slide 17
一、从进制到基本数据类型
数据运算
算术运算：算术运算赋值
运算符 | 表达式示例 | 运算关系
+= | a+=3 | a=a+3
-= | b -= c | b=b-c
* = | a* =2 | a=a*2
/= | s/=t | s=s/t
%= | a%=5 | a=a%5
说明：
(1) 运算对象的左值只能是一个变量。
(a+2)+=5; /*Error !*/
(2) %=运算的对象，必须是整型或字符型。

## Slide 18
一、从进制到基本数据类型
数据运算
算术运算的说明
  运算符存在优先级关系，可以通过括号改变优先级；
  不同数据类型在运算时会发生类型转换，有时会影响精度，尽量保证都是同种数据类型参与运算。

## Slide 19
一、从进制到基本数据类型
数据运算
逻辑运算
逻辑运算运算时判断对象真、假的运算。标准C语言没有提供逻辑类型。51单片机C语言中bit类型可近似看作逻辑类型。
表达式的值所对应的逻辑值 | 
表达式的值 | 表示的逻辑关系
非0 | 真true
0 | 假false
运算对象非0代表逻辑真，是0代表逻辑假。也就是说任何类型的量都有逻辑值。运算对象之间可以通过逻辑运算符进行逻辑运算
逻辑运算的结果用整型值表示。
运算结果为真时，得到整型值1;
运算结果为假时，得到整型值0。
int a=2,b=0;
a
b
a+b
a && b
运算符 | 逻辑关系
&& | 逻辑与
¦ ¦ | 逻辑或
! | 逻辑非

## Slide 20
一、从进制到基本数据类型
数据运算
关系运算
关系运算是比较两个表达式的数值相互关系的运算。
运算符 | 比较的关系 | 实例
> | 大于 | a>b
>= | 大于等于 | a>=b
< | 小于 | 2<1
<= | 小于等于 | c<=d
== | 等于 | 1==c
!= | 不等于 | 1!=3
关系运算规则：参加运算的表达式的从左到右按关系运算符提供的关系进行比较，满足关系得到整型值1 ，不满足关系得到整型值0。
0
3
5
x<3 | | x>=5
-2<x<3 ? x=4
-2<x&&x<3
表示数值关系的原则：开放区间用或；闭合区间用与
0
-2
3

## Slide 21
运算符 | 运算规则 | 示例
~ | 按位取反 | ~b
& | 按位与 | 3 & 7
¦ | 按位或 | s ¦ 0x00ff
^ | 按位异或 | x^(y+5)
说明：
(1) 运算对象必须是整型或字符型；
(2) ~为单目运算；
(3) 运算按对应位，逐位进行。
一、从进制到基本数据类型
数据运算
位运算：逻辑运算
位运算：逻辑运算赋值
运算符 | 示例 | 运算规则
&= | a &= 7 | a = a &7
¦= | s ¦ = 0x00ff | s = s ¦ 0x00ff
^= | x ^= (y+5) | x = x ^ (y+5)
说明：
(1) 运算对象必须是整型或字符型；
(2) 左值只能是变量；
(3) 运算赋值优先级与赋值相同。

## Slide 22
一、从进制到基本数据类型
数据运算
位运算：逻辑运算
位与运算 & 真值表 |  | 
b1 | b2 | b1&b2
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
作用：将某些位清零，其余保持不变
位或运算 ¦ 真值表 |  | 
b1 | b2 | b1¦b2
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
作用：将某些位置1，其余保持不变
位异或运算 ^ 真值表 |  | 
b1 | b2 | b1^b2
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
作用：将某些位取反，其余保持不变
位取反运算~ 真值表 | 
b1 | ~b1
0 | 1
1 | 0
作用：将所有位状态翻转

## Slide 23
一、从进制到基本数据类型
数据运算
位运算：移位运算
运算符 | 运算规则 | 示例
<< | 左移 | b << 3
>> | 右移 | s >> (n+3)
说明：
(1) 运算对象必须是整型或字符型；
(2) 整体二进制位移动。
位运算：移位运算赋值
运算符 | 示例 | 运算规则
<<= | a <<= 7 | a = a << 7
>>= | s >> = (n+3) | s = s >> (n + 3)
说明：
(1) 运算对象必须是整型或字符型；
(2) 左值只能是变量；
(3) 运算赋值优先级与赋值相同。

## Slide 24
一、从进制到基本数据类型
数据运算
位运算：移位运算
左移 <<
操作：将a中的二进制位，左移n（无符号整数），高位移出低位补0。
unsigned short a;
a = 2;
a = a << 4;
格式：a << n
对于无符号数，左移一位相当于乘 2。
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
右移 >>
操作：
对于无符号数，低位移出，高位补0。右移一位相当于除 2。
格式：a >> n

## Slide 25
一、从进制到基本数据类型
数据运算
运算优先级
  了解即可
  可通过括号改变优先级
级别 | 运算符 | 结合顺序
1 | （） [ ] -> . | 从左向右
2 | ！- ++ - - (type) sizeof * & ~ | 从右向左
3 | * / % | 从左向右
4 | + - | 从左向右
5 | << >> | 从左向右
6 | < <= > >= | 从左向右
7 | == != | 从左向右
8 | & | 从左向右
9 | ^ | 从左向右
10 | ¦ | 从左向右
11 | && | 从左向右
12 | ¦ ¦ | 从左向右
13 | ? : | 从右向左
14 | = op = | 从右向左
15 | , | 从左向右

## Slide 26
一、从进制到基本数据类型
问题二：让LED闪烁
编程实现51单片机驱动多个LED产生亮-灭闪烁的效果
  LED闪烁背后的原理
  让LED不断闪烁
  让LED闪烁一定次数（如5次）

## Slide 27
主要内容
从进制到基本数据类型
一
基本控制结构
二
函数与模块化设计
三
构造数据类型之数组
四

## Slide 28
二、基本控制结构
晶振与指令的执行
语句的执行速度
  一般情况下，单片机会以非常快的速度执行一条语句（严格上说应该是多条机器指令），肉眼无法察觉；
  语句的执行速度和单片机的晶振频率有关，频率越高，语句执行的速度越。不同语句的执行速度不同，对于整型，加法要快于乘法；
  在 Proteus 仿真环境下，可以人为地改变单片机地晶振频率以调整语句的执行速度。如果要从定量的角度分析语句执行的速度，需要了解机器周期等概念。

## Slide 29
二、基本控制结构
循环结构
复合语句
  C语言可以用{ }包括一系列的语句。一对{ }所包含的内容称为一个复合语句。其中可以含有0到多条C语言语句。凡是可以出现单一语句的地方都可以使用复合语句，复合语句可以嵌套。
  复合语句可以作为分支和循环的块，作为标识符的作用域。

## Slide 30
二、基本控制结构
循环结构
基本概念
程序经常会重复执行某些相同的操作，如：
求：s=1+2+3+4+…+100
算法描述：
①s=0;i=1;
②s+=i;
i++;
③判断i是否小于等于100
如果i小于等于100，重复②；
否则，结束。
此类根据“条件”重复执行相同算法的结构，称为循环。
初始化部分。
循环体。含有使条件趋假的语句。
循环的条件。
注意：循环应在有限次完成。
C 语言提供了三类实现循环的语句:
while， do while，for

## Slide 31
二、基本控制结构
循环结构
while循环（当型循环）
格式：
while(expression)
statement;
表达式：值非0，表示满足条件；值为0
代表不满足条件。
语句（复合语句），重复执行部分（循环体）。
流程：
e?
true
statement;
false
含有使条件趋假的语句。

## Slide 32
二、基本控制结构
循环结构
do – while循环（直到型循环）
格式：
do {
statement；
}while (expression );
流程：
statement;
e?
true
false
含有使条件趋假的语句
while循环与do-while循环的区别：
while循环先判条件，后执行循环体；
do –while循环先执行循环体，后判条件。

## Slide 33
二、基本控制结构
循环结构
for循环
流程：
e1
e2?
true
statement;
e3
false
使e2趋假
格式：
for (e1; e2; e3 )
statement；
在for循环中，e1、e2、e3都可以省略！
初值表达式
测试表达式
增值表达式

## Slide 34
二、基本控制结构
循环结构
无限循环和空循环
①条件为恒真的循环——无限循环
while(1){…}
do{
…}while(1)；
for( ; ;){…}
通过条件控制的break语句退出循环。
②循环体为空语句的循环——空循环
for (i=1 ;i<=MAX ; i++) ;
作用：程序延时。
空语句
{ ;}

## Slide 35
二、基本控制结构
循环结构
循环的中断(break)和继续(continue)
循环的中断：break语句
概念：循环体中可以加分支，判断是否继续执行循环，break
语句可以提前结束循环。
继续循环：continue语句
continue语句的作用是跳过本次循环剩余的循环体内容，执行
下次循环。

## Slide 36
二、基本控制结构
循环结构
循环嵌套
  内外层循环采用缩进形式；
  while和do- while和for可以相互嵌套
  执行次数为内层循环次数和外层循环次数的乘积

## Slide 37
二、基本控制结构
分支结构
基本概念
由标准的分支结构可以演化成单分支、多分支结构。C语言的分支语句有if 、if – else、switch三种。
语句之间存在嵌套关系，书写采取缩进形式，便于区分。else与最近的if 相匹配，从内到外。

## Slide 38
二、基本控制结构
分支结构
if 结构
格式：
if(expression)statement;
语句
表达式，非0为yes，0为no。
语句，可以是复合语句。
流程图：
e?
statement;
yes
no

## Slide 39
二、基本控制结构
分支结构
if – else 结构
格式：
if(expression)
stat1;
else
stat2;
语句或复合语句。
流程图：
e?
false
stat2;
stat1;
true
入口
出口

## Slide 40
二、基本控制结构
分支结构
if –else if结构（Multi-line ）
格式：
if(e1)
stat1;
else if(e2)
stat2；
else if(e3)
stat3;
…
else if(en-1)
statn-1;
else
statn;
框图：
e1?
t
stat1;
f
e2?
t
stat2;
出口
f
en-1?
t
statn-1;
f
statn;
n-1个条件，满足某个条件，执行对应的语句，然后到出口。

## Slide 41
二、基本控制结构
分支结构
switch语句（多分支结构）
格式：
switch (expression)
{
case 常量表达式1: statement 1;
case 常量表达式2: statement 2;
…
case 常量表达式n-1: statement n-1;
default : statement n;
}
只能是整型或字符型表达式。
整型字符型常量表达式。
表达式的值要互不能相等！
流程：
①先求expression的值。
②依次比较expression和各常量表达式的值。
③如果与第i个常量表达式相等，则执行第i条以后的语句。
④如果都不相等，则执行default以后的语句。

## Slide 42
二、基本控制结构
控制结构
三种控制结构
1966年BÖHM &Jacopini 证明：只要三种控制结构就能表达用一个入口和一个出口框图所能表达的任何程序逻辑。
f;
g;
f;
g;
if(e)
f;
else
g;
e?
yes
f;
no
g;
    while c is true
    do f
c?
f
YES
NO

## Slide 43
二、基本控制结构
问题三：让LED流动
编程实现51单片机驱动多个LED产生流水灯的效果
  同一时刻只有一个LED亮
  同一时刻有多个LED亮（如亮灭灭亮亮灭亮灭），流水不影响数量和相对位置
  指定流动的时间间隔（如500ms）
  多个方向流动

## Slide 44
主要内容
从进制到基本数据类型
一
基本控制结构
二
函数与模块化设计
三
构造数据类型之数组
四

## Slide 45
三、函数与模块化设计
函数及其调用
基本概念
  函数是一组一起执行一个任务的语句。所有简单的程序都可以定义其他额外的函数。对于调用者而言相当于一个黑盒；
  可以把代码划分到不同的函数中，划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
函数的引用
函数名(实参表)
一般引用方式有三种：
语 句 形 式： max(a,b)；
表达式形式： c=max(a, b)*2 ；
函 数 参 数： c=max (a , max (b , d )) ;

## Slide 46
三、函数与模块化设计
函数的定义
函数定义时要确定如下四点：
  函数的名称、函数的类型、函数的参数、函数的功能
函数的结构
#include <stdio.h>
void main(void )
{
int a,b,c;
scanf ( “%d,%d” , &a, &b) ;
c=max( a , b);
printf (“%d” ‘c) ;
}
int max(int x ,int y)
{
int z ;
z=x>=y? x : y ;
return ( z) ;
}
主函数
函数体
函数的类型，返回值的类型
函数名（用标识符命名），引用函数的标志，并得到结果
函数参数说明表
定义！
引用！

## Slide 47
三、函数与模块化设计
函数的定义
函数的结构
格式：
type 函数名(参数说明表)
{
内部说明语句 ；
功能语句 ；
}
(1) 函数不能嵌套定义，但可以嵌套引用，包括引用自己；
int max(int x,int y)
{
…
int cx(int c,int d)
{
…
} /*Error !*/
…
}
(2) 函数如果无返回值，type 应说明为空类型void。函数无参
数应定义成void；
(3) 如果函数有返回值，应含有return语句。

## Slide 48
三、函数与模块化设计
函数的定义
关于返回值的几点说明：
  函数可以通过一个return语句返回一个值，也可以不返回值，此时应在定义函数时用void类型加以说明;
  函数中可以出现多个return语句，遇到一个return 语句，则返回值，且返回调用函数，继续执行；
  为了确保参数和返回值类型正确，一般须在函数调用前对其类型和参数的类型加以说明，该说明称之为原型声明。

## Slide 49
三、函数与模块化设计
函数的定义
函数的引用过程
void main (void)
{
int a ,b ,c ;
scanf (“%d,%d” ,&a,&b );
c=max( a ,b );
printf (“%5d” ,c );
}
int max ( int x , int y )
{
int z ;
z=x>y? x : y ;
return (z) ;
}
(1) 先计算实参的值，从右向左向函数传递调赋值给形参。
2
3
a
b
X
y
2
3
(2) 转移在函数中运行，执行到一个return语句，将返回表达式的值。由函数名带回给调用函数。
z
3
(3) 函数如果没有return语句，由最后一个}返回一个不确定的值！

## Slide 50
三、函数与模块化设计
模块化设计
设计思想
  在程序设计时，我们可以采用一种自顶向下的设计方法，也就是将复杂的系统划分为相对独立的，功能较为单一功能的子系统的组合。
  每个子系统称为模块，在C语言中表现为函数。各模块之间的关系称之为接口。函数实现的功能单一完整，可以独立设计，单独调试。易于维护，通用性强。
复杂问题
main()
a
b
c
a1
a2
b1
b2
c1
c2

## Slide 51
三、函数与模块化设计
问题四：让LED跳动
编程实现51单片机驱动多个LED产生流水灯的效果
  按顺序展示一串指定的数字序列（如20221030）

## Slide 52
主要内容
从进制到基本数据类型
一
基本控制结构
二
函数与模块化设计
三
构造数据类型之数组
四

## Slide 53
四、构造数据类型之数组
数组的相关概念
C 语言可以根据用户需要，用基本数据类型定义特殊性质的数据类型，称为构造类型。构造类型有：数组、结构、联合；
相同数据类型变量的有序集合称为数组。有序表现在数组元素在内存中连续存放。
数组用一个名字作为标识。为区分各元素，每个元素有一个用整型表示的序号，称之为下标。下标可以有多个，下标的个数称为数组的维数。
数组必须先说明后使用，说明数组的名字（标识）。说明数组的类型。说明数组的维数。确定各维下标的变化范围。
编译系统将根据说明，开辟内存单元按特有的顺序和相应的类型为各元素分配内存单元。

## Slide 54
四、构造数据类型之数组
一维数组
一维数组的说明
type array1[常量表达式], …, arrayn[常量表达式]；
类型说明符，根据需要可加修饰说明。说明数组的类型。
数组名，用标识符命名。
用[ ]包含的常量表达式。数组的下标从0变化到常量达式的值减一。
short id[5], iyear[10];
float fScore[36];
当说明数组后，编译时系统会根据定义的类型分配连续的一段
内存单元给数组的各元素。
id[0]
id[1]
id[2]
id[3]
id[4]
系统为数组分配的连续内存单元，每个单元占两个BYTE。首地址用数组名id表示。

## Slide 55
四、构造数据类型之数组
一维数组
一维数组的初始化
数组的元素可以在说明数组时初始化。
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
/*说明数组，同时初始化全部元素。*/
float fValue[10]={1.0,2.0,3.0};
/*说明数组，给部分元素初值，其余元素为0。*/
unsigned a[ ]={0x0000,0x0001,0x0002};
/*当数组元素全部赋初值时，可以不指定长度*/
一维数组的引用
原 则：只能引用数组元素，而不能引用整个数组。
引用方式：数组名[整型表达式] /*下标变量*/
每个数组元素，可以出现在简单变量能够出现的任何地方。注意数组范围
a[1]=12;
s=a[2]+a[1]*20;

## Slide 56
四、构造数据类型之数组
状态与状态机
状态的表示
2
1
3
X
Y
  结点代表状态，用圆圈表示。
状态之间用箭弧连结，箭弧上的标记(字符)代表状态转移的条件。
一张转换图只包含有限个状态，其中有一个为初态，至少要有一个终态。

## Slide 57
四、构造数据类型之数组
状态与状态机
状态机的实现
  思想：每个状态结对应一小段程序
  做法：
    对不含回路的分叉结，可用一个CASE语句或一组IF-THEN-ELSE语句实现；
    对含回路的状态结，可对应一段由WHILE结构和IF语句构成的程序；
    终态结表示算法结束。
i
j
k
l
条件1
条件2
条件3
i
条件4
条件5
j

## Slide 58
课后作业
(90分)编程题：通过P2端口（有开发板的以开发板定义为准）控制8个LED按照顺序实现以下功能。代码编写符合规范，贴合本次授课内容，须有适当的注释。
  LED初始状态为“亮亮亮亮灭灭灭灭”，控制使其状态发生两次翻转，时间间隔分别为2s和1s（不要求精确延时）；
  分两次显示学号后四位，通过LED二进制表示，亮表示1，灭表示0状态切换的时间间隔自定；
  使LED第 6 位不断闪烁，闪烁时间自定。
(10分)简答题：结合自身代码的编程和调试过程，分享在51单片机学习过程中遇到的问题和解决的办法。
作业内容

## Slide 59
课后作业
第一题需要在程序文件(.c)开头通过注释介绍实现的功能；
本次作业11月6日（星期日）23:59截止，作业以“学号-姓名-第二次作业”格式命名发送至413732041@qq.com，邮件标题与文件名相一致；
根据题号创建文件夹，并统一打包，主要包含程序文件(.c) 运行文件(.hex) 仿真文件(.pdsprj) 、运行视频、简答题（.doc/.docx/.txt/.pdf/图片格式）等，有实物的同学不需要提交仿真文件；
视频要求清晰呈现实验现象，最好压缩到10M以内。
作业要求

## Slide 60
课后作业
作业要求

## Slide 61
感谢倾听
The End

## Slide 62
附录
51单片机的P0引脚与上拉电阻*
上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平，同时此电阻起到一个限流的作用，下拉就是下拉到低电平。
上拉电阻有OC门要输出高电平，外部必须加上拉电阻。加大普通IO口的驱动能力。起到限流的作用。抵抗电磁干扰。
从降低功耗方面考虑应该足够大，因为电阻越大，电流越小。从确保足够的引脚驱动能力考虑应该足够小，电阻越小，电流才能越大。开漏输出时，过大的上拉电阻会导致信号上升沿变缓。

## Slide 63
附录
编译*
C语言属于高级语言，接近于人类语言，方便理解，但是机器是无法直接识别C语言，它只能识别二进制序列（机器语言）；
Keil 所作的一部分工作就是将我们能够理解的 C 语言转换为单片机所能理解的机器语言。把某一种高级语言程序（如 C 语言程序）等价地转换成另一种低级语言程序(如机器语言程序)的过程称为编译，完成这样的过程的工具被称为编译程序或编译器；
通常一条高级语言程序会被编译成多条机器指令。
高级语言程序
机器语言程序
结果
编译
程序
翻译
运行

## Slide 64
附录
机器周期和指令周期*
振荡周期：也称时钟周期，是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源（如晶振）的周期（周期为频率的倒数），通常开发板上为12MHz或11.0592MHz。 
状态周期：每个状态周期为时钟周期的 2 倍，是振荡周期经二分频后得到的。
机器周期：一个机器周期包含 6 个状态周期S1~S6，也就是 12 个时钟周期。 在一个机器周期内，CPU可以完成一个独立的操作。 
指令周期：它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。 每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。51单片机系统中，有单周期指令、双周期指令和四周期指令。

## Slide 65
附录
短路原理*
a && b && c
只有a为真（非0）才需要判断b的值； 只有a和b都为真，才需要判断c的值。
int a,b,c,d;
a = 0;
b = 1;
c = 2;
d = a++ && b++ && --c;
因为a++是先判断a的值再自加，而a初始值为0， 所以（a++）为假，由短路现象可知&&后面式子b++和--c就都不会执行； 对于赋值语句，是先将a的值赋值给d，然后再自加，所以d的值为0，a最终为1。
a || b || c
只要a为真（非0）就不必判断b和c； 只有a为假，才需要判断b的值； 只有a和b都为假，才有必要判断c的值。
a = 0;
b = 1;
c = 2;
d = a++ || b++ || --c;
因为a++是先判断a的值再自加，而a初始值为0， 所以（a++）为假，由短路现象可知，还需要继续判断 || 后面的表达式b++,b++要先判断b的值，b为1，所以b++为真，由短路现象可知，后面的式子--c就不在执行； 对于赋值语句，不再是将a的值赋值给d，而是将b先赋值给d然后a和b再自加，所以d的值为1，a最终为1，b最终为2。

## Slide 66
附录
指针初步*
内存、地址、指针
内存存放了计算机正在运行的程序和程序正在使用的数据。内存的基本单元是字节(Byte)。
为了访问内存单元，给每个内存单元一个编号，该编号称为该内存单元的地址。
变量是程序中可以改变的量，当说
明变量时，系统将为其在内存中开辟相
应得内存单元。由此确定变量的地址及
内存中的表示方式。
0
0
0
0
2000H
2001H
2002H
2003H
int a=0;
a
的
内
存
单
元
a的地址&a
如果有一变量p，其内容存放了a的
地址&a，通过p也可实现对a的访问，p
称为指针，并指向a。
00H
20H
p

## Slide 67
附录
指针初步*
指针与一维数组
数组是同类型的变量的集合，各元素按下标的特定顺序占据一
段连续的内存，各元素的地址也连续，指针对数组元素非常方便。
通过指针引用数组元素可以分以下三个步骤：
⑴说明指针和数组
int *p,a[10];
⑵指针指向数组
p=a; /*指向数组的首地址*/
p=&a[0]; /*指向数组的首地址*/
⑶通过指针引用数组元素
当指针指向数组的首地址时，则下标为i的元素地址为：
p+i 或a+i
引用数组元素可以有三种方法：
下标法： a[ i ]
指针法： *(p+i)
数组名法：*(a+i)
注意：数组名是地址常量，不能改变！
a=p; /*Error!*/

## Slide 68
附录
结构体初步*
结构体的概念
在数据中，经常有一些既有联系，类型又不同的数据，并且它
们之间又有一定的相关性，需要一起处理。
如：学生基本档案的数据
字段： 学号 姓名 性别 地址 分数
类型： long char char char float
C语言允许用户按自己的需要将不同的基本类型构造成一种特
殊类型，即结构。
结构体的定义
struct 结构名{
type 成员项1 ；
type 成员项2 ；
…
type 成员项n ；
};
结构标志
用标识符命名的结构类型名。
结构类型中所含的成员项及其类型。

## Slide 69
附录
结构体初步*
结构变量的引用
结构变量都是以成员项作为引用单位,引用方式：
结构变量名.成员项名
wang.score=100；
说明：
结构变量的成员项与普通变量有相同的性质。
结构变量可以相互赋值，如： zhang = wang;
则wang的所有成员项的值赋给了zhang的对应成员项。
struct student{
long num ;
char name[20];
int age ;
float score ;
char addr [30] ;
} wang={99010101 , “王五” , 20 , 90.5 , “上海” } ,zhang;

## Slide 70
附录
变量的存储类型及作用域*
基本概念
变量是内存数据的抽象，即将内存地址、数据表示抽象成一个符号。此外，变量还有存储类型，存储类型确定了变量在时间上的生存期和空间上的作用域。
按空间的作用域可分为：
全局变量
局部变量
按时间的生存期可分为：
静态存储变量
动态存储变量

## Slide 71
附录
变量的存储类型及作用域*
四种存储类型
⑴自动类型 auto
⑵寄存器类型 register
⑶静态类型 static
⑷外部类型 extern
变量的说明格式：
存储类型 类型 变量名表；
确定变量在内存中的表示方法。
确定变量的生存期和作用域。
该项省略表示auto存储类型。

## Slide 72
附录
变量的存储类型及作用域*
四种存储类型：自动类型与寄存器类型（局部变量）
定义在复合语句的开始处。块内生存、块内有效。
#include <stdio.h>
void main(void)
{
auto int a,b;
scanf(“%d,%d”,&a,&b);
if(b>a)
{
int iTemp;
iTemp=a;
a=b;
b=iTemp;
}
printf(“Max=%d”,a);
}
a
b
的
作
用
域
iTemp的作用域
生存期：
执行到复合语句建立内存
变量。执行出复合语句变量消
亡。
iTemp
register存储类型(局部变量)
作用域和生存期和auto相同，差别在于，如果CPU内部的寄存器空闲，则使用寄存器作为变量的存储单元，以提高速度。主要用于循环变量，且应该是整型和字符型。

## Slide 73
附录
变量的存储类型及作用域*
四种存储类型：局部static(静态)存储类型
作用域：在说明的复合语句内引用，出了复合语句不可见。
生存期：从程序开始运行直到程序结束，执行出 { }时，原值并不消失，只是不能引用。
void row (void) ;
void main ( void )
{
int b ;
for (b=1 ; b<=9 ; b++ )
row ( ) ;
}
void row (void )
{
int a=1 ;
int b ;
for (b=1 ; b<=9 ; b++)
printf ( “%5d” , a*b ) ;
printf ( “ \ n ”) ;
a++ ;
}
static
说明静态变量。
a的作用域
生存期从编译开始到程序结束。

## Slide 74
附录
变量的存储类型及作用域*
四种存储类型：外部变量（extern存储类型、全局变量）
外部变量是定义在任何模块之外的变量。也称为全局变量。
作用域：从说明变量开始直到文件结束。
生存期：在程序的整个执行过程中。任何函数对外部变量的修改都会影响其他函数对外部变量引用时的值。
#include <stdio.h>
void add(void);
int a,b,c;
void main(void)
{
scanf(“%d,%d”,&a,&b);
add( );
printf(“%d”,c);
}
void add(void)
{ c=a+b; }
全局变量
作用域

## Slide 75
附录
变量的存储类型及作用域*
四种存储类型：外部变量（extern存储类型、全局变量）
⑴ 全局变量可以通过说明改变其作用域。
void main( )
{
…
}
int i; /* i为全局变量*/
void max(int a,int b)
{
…
}
作用域
extern i;
新的作用域
⑵ 全局变量可以被不同的文件共享。
file1.c file2.c
int a ; extern int a ;
文件1定义的外部变量
文件2通过说明使用文件1的外部变量
如果只希望在本文件中使用，可以加static说明
static

## Slide 76
附录
变量的存储类型及作用域*
四种存储类型：外部变量（extern存储类型、全局变量）
⑶ 模块设计的原则：内聚性强，耦合性弱。全局变量的使用占用内存资源且增加模块的耦合性，因此，应尽量不使用全局变量。
⑷ 当模块中出现和全局变量同名的局部变量时，局部变量在模块中优先。
int a;
void main(void)
{
a=5;
…
}
void fun(…)
{
int a;
a=6;
}

## Slide 77
附录
函数间的数据传递*
基本概念
函数在调用的过程中，调用函数和被调函数存在数据的相互传
递。数据的传递包括两个方面：
⑴将值传递给被调函数；
⑵将被调函数的结果返回给调用函数。
调用函数
被调函数
向被调函数传递值
将结果返回给调用函数
⑴ 通过函数参数传值或传地址；
⑵ 通过返回值传递结果;
⑶ 通过全局变量传递参数或结果。

## Slide 78
附录
函数间的数据传递*
使用参数传递数据：传值方式
通过实参与形参的结合，将数据值传递给形参，形参的改变不影响实参。
#include <stdio.h>
int splus (int , int ) ;
void main (void )
{ int a , b , c ;
scanf ( “ %d , %d” , &a ,&b) ;
c= splus ( a , b ) ;
printf ( “ a*b= %d \n ” , c ) ;
}
int splus (int x ,int y )
{ int z ;
z=x*y ;
return (z) ;
}
调用函数
被调函数
x、y形参
a、b实参变量的值
传递参数
a:2
b:3
y:
x:
3
2
z:
6
返回值

## Slide 79
附录
函数间的数据传递*
使用参数传递数据：传地址方式
形参定义为指针，实参为变量的地址，被调函数通过地址可以修改地址对应的变量。
#include <stdio.h>
void swap ( int * , int * );
void main (void )
{
int a , b ;
scanf ( “%d , %d ” , &a , &b ) ;
if (a<b) swap ( &a , &b ) ;
printf ( “\n %d , %d \n ” , a,b ) ;
}
void swap ( int *x , int *y )
{
int t ;
t=*x ; *x=*y ; *y=t ;
}
用函数实现两个变量a、b值的交换
4
6
a
b
2000H
2400H
x
y
2400H
2000H

## Slide 80
附录
函数间的数据传递*
全局变量传递方式
全局变量可以被调用函数和被调函数共享，任何函数对全局变量的修改都会影响到其他函数所见的全局变量的值。
#include <stdio.h>
int c ;
void main ( void)
{
int a ,b ;
scanf ( “ %d ,%d ” , &a ,&b ) ;
splus (a , b ) ;
printf ( “a*b =%d \n ” ,c ) ;
}
void splus (int x , int y )
{ c=x*y ; }
说明全局变量
c
6
说明：应尽量少用全局变量，应使函数内部的内聚性强，函数之间的偶合性弱。

## Slide 81
附录
参考资料
雷炜轩. 单片机C语言基础[EB/OL]. [2020-11-08].
宣善立. 程序设计基础[EB/OL]. [2020-11].
普中科技. 普中51单片机开发攻略[EB/OL]. [2019-09].
郭天祥. 新概念51 单片机 C语言教程:入门提高开发拓展全攻略（第2版）[M]. 电子工业出版社, 2018.